Obsah dokumentácie:

(Obsah dokumentácie je vždy modifikovaný, závisí od konkrétneho zadania a jeho individuálnych charakteristík. Nasledujúce členenie je preto orientačné. Štruktúra je dosť podrobná. Nie všetky položky budú v každom projekte potrebné, niektoré iné špecifické bude možno treba doplniť.)

Vypracovanie architektonického návrhu

Účel dokumentácie

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do

konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom,

architektonicko-výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom

a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o jej základných ekonomických parametroch.

Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania so

zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, prípadne s partnermi.

V rámci prípravnej fázy má klient možnosť získať viacero návrhov, z ktorých si môže

vybrať optimálne riešenie. Nástrojom na to je vyhlásenie architektonickej súťaže, priame zadanie

návrhov viacerým architektom, alebo vypracovanie variantných riešení jedným architektom

(alebo tímom architektov).

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony

A Správa

1 Základné údaje

 predmet architektonického návrhu

 klient

 spracovateľ návrhu a autor návrhu

 pôvodný autor (pri modernizácii, rekonštrukcii, stavebnej obnove), resp. autor

stavby (pri interiéri)

 navrhované kapacity, plošná a priestorová bilancia

 zoznam použitých podkladov

2 Urbanistické riešenie

 architektonicko-priestorové a funkčno-prevádzkové začlenenie

do prostredia a na komunikácie a inžinierske siete

 plošné a priestorové bilancie

 kapacity

 predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby

3 Architektonické riešenie

 hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové a výtvarnokompozičné

riešenie

4 Základné konštrukčné a technické riešenie

 rámcový popis navrhovaného nosného systému

 rámcový popis technického vybavenia

 rámcový popis predpokladaných energetických a technologických zariadení,

potrebných na prevádzku a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu

B. Výkresy

 situačný výkres (začlenenie navrhovanej stavby do okolitého prostredia s dôrazom

na hmotovo-priestorové členenie, výtvarno-kompozičné riešenie a dopravné

napojenie)

 pôdorysy podlaží v mierkach 1:500, 1:400, 1:200, výnimočne 1:100 so

zakreslením základného zariadenia stavby charakterizujúceho jej funkčné využitie

a možnú organizáciu jej vnútorných priestorov s legendou priestorov a základnými

pôdorysnými a výškovými kótami

 charakteristické rezy a pohľady v mierkach 1:500, 1:400, 1:200, výnimočne 1:100

dokumentujúce hmotovo-priestorové riešenie, výškové usporiadanie, materiálové

a farebné riešenie stavby

 charakteristické priestorové zobrazenie dokumentujúce hmotovo-priestorové,

výtvarné, farebné a materiálové riešenie stavby, ako aj jej začlenenie do okolitého

prostredia.

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 obstaranie alebo vykonanie potrebných prieskumov (napr. stavebnotechnického, statického,

geodetického, geologického, hydrologického, pôdohospodárskeho, dopravného, architektonickohistorického,

dendrologického, krajinnoekologického, majetkovoprávneho, a pod.)

 zameranie skutočného stavu stavieb

 polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov

 vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce

 rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení.

Odporúčané podklady

Na spracovanie architektonického návrhu by mal klient poskytnúť spravidla tieto podklady:

 situáciu širších vzťahov

 zameranie staveniska – polohopis, výškopis, technickú infraštruktúru

 zameranie skutočného stavu budovy (len pri modernizácii, rekonštrukcii, stavebnej obnove a pri

architektonickom riešení interiéru)

 územnoplánovaciu informáciu

 investičný zámer

Ak podklady neposkytne klient, ale ich treba obstarať v rámci zákazky, ide o vedľajšie výkony.

Vypracovanie dokumentácie na územné konanie

Účel dokumentácie

V územnom rozhodnutí stavebný úrad vymedzí územie na navrhovaný účel a určí podmienky,

ktorými sa zabezpečia verejné záujmy v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného

plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a starostlivosť

o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne

o záväzných stanoviskách dotknutých orgánov a o námietkach účastníkov konania.

Dokumentácia potrebná na územné rozhodnutie musí poskytnúť dostatočný podklad na

rozhodnutie príslušných orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného

polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením väzieb na okolie.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony

A Správa

1 Základné údaje

Údaje o stavbe

 názov stavby

 charakter stavby (novostavba, rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, vstavba, a pod.)

 miesto stavby

 parcelné čísla a katastrálne územie

Údaje o stavebníkovi

meno, priezvisko a adresa stavebníka; ak ide o právnickú osobu, jej názov a sídlo, a ak

ide o podnikateľa, jeho obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

Údaje o spracovateľovi projektu

 spracovateľ projektu (osoba alebo firma)

 autor architektonického návrhu (ak autor nevypracúva dokumentáciu, treba

zabezpečiť jeho súhlas; licenčná zmluva s autorom sa priloží k dokladovej časti)

 autor pôvodného architektonického návrhu (ak ide o zásah do existujúcej

architektúry); ak pôvodný autor žije, treba zabezpečiť jeho, resp. ak nežije, treba

zabezpečiť súhlas nositeľa majetkového autorského práva; licenčná zmluva sa

priloží k dokladovej časti)

 hlavný projektant (autorizovaný architekt, resp. autorizovaný stavebný inžinier)

 zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie (autorizovaný stavebný inžinier za

každú profesiu)

 plošná a priestorová bilancia

 rekapitulácia nárokov na zásobovanie vodou a energiami

 členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory a na časové etapy (ak je

takéto členenie účelné)

 zoznam použitých podkladov

2 Charakteristika územia

 vyhodnotenie územia vrátane hydrologických a geologických pomerov

 dotknuté ochranné pásma a chránené územia, najmä pamiatkové rezervácie a

pamiatkové zóny

3 Urbanistické riešenie

 začlenenie stavby do územia

 súpis navrhovaných stavebných pozemkov, údaje o súlade návrhu

s územnoplánovacou dokumentáciou (ak bola schválená)

4 Architektonické riešenie

 hmotovo-priestorové, funkčné, dispozično-prevádzkové, materiálové

a architektonicko-kompozičné riešenie

5 Základné konštrukčné a technické riešenie

 popis navrhovaného nosného systému

 modulová osnova

 popis konštrukčných prvkov, hlavnej stavebnej výroby a pomocnej stavebnej

výroby

6 Riešenie technológie

 popis navrhovaných technologických zariadení potrebných na prevádzku

a dosiahnutie objednávateľom požadovaného štandardu prostredia

7 Riešenie požiadaviek požiarnej ochrany

8 Riešenie požiadaviek civilnej ochrany

9 Riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry

 požiadavky stavby na odkanalizovanie a na zásobovanie pitnou vodou, teplou

úžitkovou vodou a energiami

 požiadavky na zneškodňovanie odpadov

 napojenie na jestvujúce inžinierske siete a zariadenia

 dopravné riešenie, najmä napojenie na verejnú komunikáciu

 výpočet nárokov na statickú dopravu

10 Vplyv stavby na životné prostredie

 vplyv stavby, prevádzky a výroby na životné prostredie, na zdravie ľudí a na

požiarnu ochranu

 návrh opatrení na odstránenie, resp. na minimalizáciu negatívnych účinkov stavby

na okolie

 návrh na zriadenie ochranných pásiem.

B Výkresy

 výkres širších vzťahov s vyznačením navrhovaných stavebných objektov a hraníc

územia zakreslený do mapového podkladu spravidla v mierke 1:1000

 situačný výkres súčasného stavu územia so zakreslením navrhovaných stavebných

objektov (predmetu územného konania), ich polohopisnej a výškovej polohy,

odstupov od susedných objektov a iných väzieb na okolie, vypracovaný v mierke

katastrálnej (pozemkovej) mapy vo vyhotovení zaručujúcom stálosť tlače, použitý

ako stavebným úradom opečiatkovaná príloha územného rozhodnutia

 - vytyčovací výkres so zakreslením spôsobu vytýčenia hlavného vytyčovacieho

bodu a modulových osí navrhnutej stavby vo vzťahu k všeobecne platnej

geodetickej sieti v oblasti, alebo od existujúceho markantného nehnuteľného bodu

v susedstve

 koordinačný výkres spravidla v mierke 1:500 so zakreslením navrhovaných

stavebných objektov, staveniska a ich väzieb na okolie, najmä na existujúce a

navrhované verejné alebo účelové komunikácie a na inžinierske siete, ochranných

pásiem a chránených objektov, príp. demolácií porastov určených na výrub

 pôdorysy, rezy, pohľady spravidla v mierke 1:200, axonometrie, perspektívy, resp.

zákres do fotografie, charakterizujúce architektonické a dispozičné riešenie

navrhovaných stavebných objektov.

Prílohy

- príloha č. 1: Posúdenie denného osvetlenia (správa, výpočty, výkresy)

- príloha č. 2: Ochrana pred hlukom

- príloha č. 3 Posúdenie vplyvov na ovzdušie (ak ide o zdroj znečisťovania)

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 vykonanie alebo zabezpečenie potrebných prieskumov (napr. stavebnotechnického,

statického, geodetického, geologického, hydrologického, pôdohospodárskeho, dopravného,

architektonicko-historického, dendrologického, krajinnoekologického, majetkovoprávneho,

a pod.)

 zameranie skutočného stavu stavieb

 polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov

 vypracovanie alebo zabezpečenie svetlo-technických, hlukových, emisných a iných

overovacích štúdií

 rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení

 vyhotovenie modelov a ich zobrazenie

 vypracovanie príloh.

Odporúčané podklady

Na spracovanie architektonického návrhu stavebník poskytne spravidla tieto podklady:

 situáciu širších vzťahov

 zameranie staveniska – polohopis, výškopis, technická infraštruktúra

 zameranie skutočného stavu budovy (len pri modernizácii, rekonštrukcii, stavebnej obnove

alebo pri architektonickom riešení interiéru)

 územnoplánovaciu informáciu

 licenčnú zmluvu s autorom architektonického diela, ak spracovateľ nie je zároveň autorom

 investičný zámer.

Ak podklady neposkytne klient, ale ich treba obstarať v rámci zákazky, ide o vedľajšie výkony

Vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie

Účel dokumentácie

Účelom dokumentácie stavby na stavebné konanie je poskytnúť dostatočný podklad na

posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia.

V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie

podmienky určené územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím a požiadavky týkajúce

sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života

ľudí, a či zodpovedá základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám

na výstavbu.

Projekt stavby potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú,

architektonicko-výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú

charakteristiku stavby na posúdenie uvedených požiadaviek.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony

A Sprievodná správa

1 Identifikačné údaje

Údaje o stavbe

 názov stavby

 charakter stavby (novostavba, rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, vstavba a pod.)

 miesto stavby

 parcelné čísla a katastrálne územie

Údaje o stavebníkovi –

meno, priezvisko a adresa stavebníka; ak ide o právnickú osobu, jej názov a sídlo, a ak

ide o podnikateľa, jeho obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

Údaje o spracovateľovi projektu

 spracovateľ projektu (osoba alebo firma)

 autor architektonického návrhu (ak autor nie je projektantom časti architektonické

a stavebnotechnické riešenie, treba zabezpečiť súhlas autora; licenčná zmluva sa

priloží k dokladovej časti)

 autor pôvodného architektonického návrhu (ak ide o zásah do existujúcej

architektúry); ak pôvodný autor žije, treba zabezpečiť súhlas pôvodného autora

a ak nežije súhlas držiteľa majetkových autorských práv; licenčná zmluva sa

priloží k dokladovej časti)

 hlavný projektant (autorizovaný architekt, alebo autorizovaný stavebný inžinier)

 zodpovední projektanti pre jednotlivé profesie (autorizovaný stavebný inžinier za

každú profesiu)

2 Základné údaje o stavbe

 základné funkcie

 plošné, priestorové a ekonomické bilancie

 kapacity

 predpokladané lehoty prípravy a realizácie stavby

3 Prehľad východiskových podkladov

 mapové podklady, zamerania

4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty

5 Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

7 Termíny začatia a dokončenia stavby

8 Údaje o postupnom uvádzaní stavby do prevádzky

9 Celkové náklady stavby

B Súhrnná technická správa

1 Charakteristika územia stavby a osadenie do prostredia

2 Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

3 Údaje o technologickej časti stavby

4 Zemné práce

5 Ochrana proti zemnej vlhkosti a podzemnej vode

6 Kanalizácia

7 Zásobovanie pitnou vodou a teplou úžitkovou vodou

8 Teplo a palivá

9 Rozvod elektrickej energie

10 Vonkajšie a slávnostné osvetlenie

11 Slaboprúdové rozvody

Protokol o určení druhu prostredia jednotlivých priestorov

Prílohy

Príloha č.1: Požiarna ochrana (správa, výpočty, výkresy)

Príloha č.2: Doložka civilnej ochrany (správa, výpočty, výkresy architektúry, vetrania)

Príloha č.3: Posúdenie denného osvetlenia (správa, výpočty, výkresy)

Príloha č.4: Ochrana proti hluku

Príloha č.5: Posúdenie vplyvov na ovzdušie (v prípade zdroja znečisťovania)

Prílohy č. 3-5 sú vedľajšími výkonmi.

C Celková situácia stavby v mierke 1:500

D Vytyčovacia situácia v mierke 1:500

E Koordinačná situácia v mierke 1:500

F Dokumentácia stavebných objektov

Dokumentácia sa vypracúva samostatne pre každý stavebný objekt. Primerane

charakteru objektu obsahuje niektoré, alebo všetky tieto časti:

1 Architektonické a stavebné riešenie

2 Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie

3 Zdravotechnika a plynoinštalácia

4 Vykurovanie

5 Vzduchotechnika

6 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody –určenie intenzity zabudovaného osvetlenia

a návrh svietidiel

7 Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody

8 Výťahy

Každá časť obsahuje technickú správu a výkresovú časť v mierke 1:100

G Projekt organizácie výstavby

1 Technická správa

2 Situácia organizácie výstavby v mierke 1:500

3 Predbežný časový plán výstavby

4 Projekt organizácie dopravy počas výstavby

H Dokumentácia prevádzkových súborov

Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre každý prevádzkový súbor. Každý prevádzkový súbor

je dokumentovaný technickou správou a výkresovou časťou spravidla v mierke 1:100

I Celkové náklady stavby

1 Projektové a prieskumné práce

2 Prevádzkové súbory

3 Stavebné objekty

4 Samostatný hmotný investičný majetok

5 Zabudované umelecké diela

6 Vedľajšie náklady

7 Práce vykonané inými, než stavebnými a montážnymi firmami, náklady na patenty a

licencie

8 Nepredvídané náklady

9 Nákup existujúcich strojov a zariadení, ak sa nebudú likvidovať

10 Príspevky iným stavebníkom

11 Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby, vnútorné vybavenie drobným

investičným majetkom, programové vybavenie

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 vykonávanie prieskumov

 zameriavanie skutočného stavu stavieb

 polohopisné a výškopisné zameriavanie pozemkov

 vypracúvanie svetlo-technických, hlukových, emisných a iných overovacích štúdií

technického a ekonomického obsahu

 rozmnožovanie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení.

Vypracovanie projektu stavby na uskutočňovanie stavby

Účel dokumentácie

Účelom projektu stavby na uskutočňovanie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú

projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie do takej podrobnosti, aby poskytovala

dostatočný podklad na prípravu a uskutočňovanie stavby (najmä na kalkuláciu nákladov, na

uzavretie zmlúv na realizačné fázy, na prípravu jednotlivých zhotoviteľov).

Projekt stavby na uskutočňovanie stavby spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýčenie

priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou najmä jednotlivých

zhotoviteľov častí pomocnej stavebnej výroby (napr. výrobu atypických okien, zasklených stien,

fasádnych obkladov) musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie a záverečné

vyúčtovanie stavby.

Obsah a rozsah dokumentácie – koordinačné a projektové výkony

A Sprievodná správa

B Súhrnná technická správa

C Celková situácia stavby v mierke 1:500

Časti A, B, C sa vypracovávajú len v prípade, že predmetnej výkonovej fáze

nepredchádzala výkonová fáza - Vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie. V takom

prípade obsah a rozsah častí A, B, C je totožný s touto fázou.

Ak výkonovej fázy predchádzalo vypracovanie dokumentácie na stavebné konanie,

dokumentácia na uskutočnenie stavby, projekt stavby ju dopĺňa a spodrobňuje. Nezmenené

časti dokumentácie (najmä časti A, B vrátane príloh, C, výpočty, výkresy a doklady)

obsiahnuté v dokumentácii na stavebné konanie sa do projektu stavby na uskutočnenie

stavby opätovne nedopĺňajú, iba sa na ne odkazuje v príslušných zoznamoch príloh.

D Koordinačné výkresy stavby

 koordinačná situácia v mierke 1:500 (obsah a rozsah totožný s predošlou fázou)

 koordinačné výkresy vnútorných konštrukcií, zariadení a rozvodov, vyznačených

do zjednodušených pôdorysných výkresov architektúry

E Dokumentácia stavebných objektov

Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre každý stavebný objekt. Primerane charakteru

objektu obsahuje tieto časti:

1. Architektonické a stavebné riešenie

 technickú správu (účel objektu, zastavaná, úžitková plocha, obostavaný priestor,

kapacita, technické riešenie a vybavenie)

 výkresy v účelnej mierke, spravidla v mierke 1:100 (vytyčovací výkres, výkresy

výkopov a základov, výkresy pôdorysov, rezov a pohľadov, tabuľky skladby

podláh, stolárskych, zámočníckych, klampiarskych a iných výrobkov a

prefabrikátov)

 výkaz výmer stavebných prác a dodávok.

2. Nosné betónové, oceľové a drevené konštrukcie

 technickú správu (technické a konštrukčné riešenie, technologické a montážne

postupy, osobitné podmienky na vykonávanie prác, ochranné nátery, odkazy na

použité technické normy a katalógy, zmeny a odchýlky od dokumentácie na

stavebné konanie)

 podrobný statický výpočet (spravidla vo dvoch vyhotoveniach)

 výkresy (výkresy výstuže a tvaru betónových konštrukcií okrem prefabrikátov

spravidla v mierke 1:50, výkresy skladby prefabrikovaných konštrukcií spravidla

v mierke 1:100, prehľadné výkresy oceľových a drevených konštrukcií – pohľady,

pôdorysy a rezy spravidla v mierke 1:100)

 výkaz materiálu podľa jednotlivých prierezov.

3. Zdravotechnika

 technickú správu (bilancie spotreby pitnej a teplej úžitkovej vody, množstva

splaškov, spotreby a plynu, prevádzkové podmienky, podmienky pripojenia na

inžinierske siete, technické riešenie a vybavenie)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (situačné výkresy

s vyznačením prípojok, zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením

a okótovaním potrubia a zariadení, schémy rozvodov)

 zoznam strojov a zariadení.

4. Vykurovanie

 technickú správu (druh vykurovania - diaľkové, blokové, lokálne, bilancia potreby

tepla a paliva, zdroj tepla, systém vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody,

prevádzkové podmienky, technické riešenie a vybavenie, tepelné a protihlukové

izolácie, dimenzovanie komínov, zásady regulácie a merania, požiarna ochrana,

bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (zjednodušené výkresy

pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a zariadení, schémy

rozvodov, dispozičná schéma kotolne)

 zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.

5. Vzduchotechnika

 technickú správu (opis riešenia distribúcie vzduchu – chladenie, ohrievanie a

zvlhčovanie, výpočet výkonov, charakteristika zariadení, spôsob využitia na účely

civilnej ochrany, tepelné, protihlukové a požiarne izolácie, povrchová ochrana

a farebné riešenie, zásady regulácie a merania, požiadavky na skúšky zariadenia,

zohľadnenie požiadaviek požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany

zdravia a životného prostredia)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (celková schéma,

zjednodušené výkresy pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním potrubia a

zariadení, schémy rozvodov, dispozičná schéma kotolne)

 zoznam strojov a zariadení vrátane izolácií a náterov.

6. Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

 technickú správu (prevádzkové údaje, energetická bilancia inštalovaného

a maximálneho súčasného príkonu, spôsob pripojenia na verejný rozvod

elektrickej energie, určenie druhu prostredia jednotlivých priestorov, druh

uzemnenia, druh a výpočet umelého zabudovaného osvetlenia, technické riešenie

a vybavenie, zásady regulácie a merania, zohľadnenie požiadaviek požiarnej

ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia a životného prostredia)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100, alebo v mierke 1:50

(základné schémy elektrického rozvodu s označením typu a druhu zariadení,

schémy riadenia, obsluhy a blokovania zariadení, zjednodušené výkresy

pôdorysov a rezov s vyznačením a okótovaním trás rozvodov a zariadení,

jednopólové schémy rozvádzačov, schémy ovládania a signalizácie)

 zoznam strojov a zariadení vrátane súpisu káblov a vodičov.

7. Bleskozvody a uzemnenia

 technickú správu (prevádzkové údaje, druh uzemnenia, druh a výpočet umelého

zabudovaného osvetlenia, technické riešenie a vybavenie, bleskozvodová sieť,

zásady regulácie a merania, zabezpečenie, požiadaviek vyplývajúcich

z projektovej dokumentácie, požiarna ochrana, bezpečnosť práce, ochrana zdravia

a životného prostredia)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:500, (základné schémy

bleskozvodov a uzemnení s označením typu a druhu zariadení na ne pripojených)

 zoznam materiálu.

8. Ústredne a vnútorné slaboprúdové rozvody

 technická správa (koncepcia riešenia jednotlivých slaboprúdových systémov –

telefónu, počítača, televízie, požiarnej a bezpečnostnej signalizácie, prevádzkové

údaje, spôsob pripojenia na jednotnú telekomunikačné sieť, technické riešenie

a vybavenie)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:100 (základné schémy

rozvodov jednotlivých systémov s označením typu a druhu zariadení, schémy

rozvádzačov)

 zoznam strojov a zariadení.

9. Výťahy, eskalátory a travelátory

 technickú správu (počet, kapacita, nosnosť a zdvih výťahov, pôdorysné a výškové

rozmery strojovne, šachty vrátane priehlbne a horného dojazdu, napájanie, spôsob

riadenia, rozmery a vybavenie kabíny, druh šachtových a kabínových dverí,

bezbariérové úpravy, bezpečnosť práce, ochrana zdravia a životného prostredia)

 výkresy v mierke podľa potreby, spravidla v mierke 1:50 (výkresy pôdorysov

strojovne a nástupísk, rezov výťahovej šachty a strojovne s vyznačením

a okótovaním zariadení a stavebných úprav, potrebné schémy)

 zoznam strojov a zariadení.

F Projekt organizácie výstavby (jeho obsah a rozsah je totožný s predošlou fázou)

G Dokumentácia prevádzkových súborov

Dokumentácia sa vypracúva zvlášť pre každý prevádzkový súbor. Každý

prevádzkový súbor je zdokumentovaný technickou správou, potrebnými výpočtami,

výkresmi spravidla v mierke 1:100, prevádzkovými a technologickými schémami

a zoznamom strojov a zariadení.

H Celkové náklady stavby – náklady na

1. projektové a prieskumné práce

2. prevádzkové súbory

3. stavebné objekty

4. samostatný hmotný investičný majetok

5. zabudované umelecké diela

6. vedľajšie náklady

7. práce, vykonané inými, než stavebnými a montážnymi firmami, patenty a licencie

8. nepredvídané náklady

9. nákup existujúcich strojov a zariadení, pokiaľ sa nebudú likvidovať

10. príspevky iným stavebníkom

11. prípravu a zabezpečenie výstavby, vnútorné vybavenie drobným investičným

majetkom, programové vybavenie

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 zhotovenie alebo zabezpečenie výrobnej dokumentácie (konštrukčné, dielenské a montážne

výkresy, výkresy pomocných konštrukcií, stavebných a montážnych zariadení, debnenia, tvaru

a výstuže prefabrikovaných prvkov, výpočty prefabrikátov, podrobné vytyčovacie výkresy

stavby)

 zhotovenie dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska

 zhotovenie dokumentácie automatizovaných systémov riadenia

 zhotovenie dokumentácie bezpečnostných systémov

 zhotovenie dokumentácie výrobných technologických zariadení (okrem ich koordinácie)

 vykonávanie prieskumov

 zameranie skutočného stavbu stavieb

 polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov

 zhotovenie projektovej dokumentácie zmien pred dokončením stavby a skutočného

vyhotovenia stavby

 obstaranie výpisu z listu vlastníctva a kópie katastrálnej mapy

 rozmnoženie dokumentácie nad počet zmluvne dohodnutých vyhotovení

Vypracovanie podkladov na vyhľadanie zhotoviteľa

Účel podkladov

Účelom tohto výkonu je príprava podkladov, ktoré jednoznačne vymedzujú kvantitatívne

a kvalitatívne predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má

umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné

ponuky a klientovi nasledovne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu na zhotovenie stavby

alebo jej časti.

Tento základný výkon je prvou etapou spracovania projektu stavby na uskutočnenie stavby, a

to v tej miere, aká je potrebná na splnenie účelu. Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na

výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu stavby na uskutočňovanie stavby, použije sa ako

podklad na výber zhotoviteľa ukončený projekt stavby na uskutočňovanie stavby.

Obsah a rozsah podkladov– koordinačné a projektové výkony

A Sprievodná správa – prevezme sa z projektu stavby na uskutočnenie stavby bez príloh

č. 2 - 5

B Súhrnná technická správa – prevezme sa z projektu stavby na uskutočnenie stavby bez

príloh č. 2 - 5

C Celková situácia stavby – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na

uskutočnenie stavby

36

D Koordinačná situácia – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby na

uskutočňovanie stavby

E Dokumentácia stavebných objektov – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu stavby

na uskutočňovanie stavby

F Projekt organizácie výstavby objektov – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu

stavby na uskutočňovanie stavby

G Dokumentácia prevádzkových súborov – prevezme sa v plnom rozsahu z projektu

stavby na uskutočňovanie stavby

H.1 Výkaz výmer (zoznam zariadení) v členení, zodpovedajúcom častiam E a G.

Jednotlivé výrobky a zariadenia sú spravidla vo výkaze jednoznačne definované

technickými parametrami.

Ak je nutné jednoznačné určenie požadovaných kvalitatívnych, alebo výtvarnodizajnových

parametrov uvedie sa konkrétny typ a výrobca. Pri atypických výrobkoch

sa uvedie základná charakteristika, rozmer, materiál, povrchová úprava. Ak popis nie

je postačujúci na jednoznačné konkretizovanie výrobku, doplní sa grafická schéma.

Výkaz výmer obsahuje aj formuláre na rekapitulácie jednotlivých objektov a

rekapituláciu na celú stavbu.

Po formálnej stránke sú výkazy spracované tak, aby jednotliví uchádzači mohli do

nich doplniť jednotkové a celkové ceny. Po dohovore s objednávateľom sa výkazy

popri papierovej odovzdávajú aj v elektronickej forme, ako jednotný podklad pre

uchádzačov vo výberovom konaní.

H.2 Kontrolný rozpočet sa dodáva pre potreby stavebníka v jednom vyhotovení. Je to

projektantom ocenený výkaz výmer vrátane rekapitulácií a celkových nákladov stavby

v členení podľa projektu stavby na uskutočnenie stavby.

Poznámka: Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na vyhľadanie zhotoviteľa stavby pred

spracovaním projektu stavby na uskutočnenie stavby, použije sa na výber zhotoviteľa projekt stavby

na uskutočnenie stavby, pričom výkaz výmer musí spĺňať požiadavky podľa bodu H1

Spolupráca pri uskutočňovaní stavby

Obsah výkonu

Obsahom spolupráce sú

 koordinačné výkony – koordinácia výkonu autorského dozoru, t.j., koordinácia výkonov

autorského dozoru a dozoru jednotlivých projektantov a špecialistov, a kontrola dodržiavania

projektu

 projektové výkony – kontrola súladu realizácie stavby s projektovou dokumentáciou (výkon

občasného autorského dozoru, kontrola dodržiavania projektu, konzultácie so zhotoviteľom

stavby, príp. zhotoviteľmi jej častí, definitívne úpravy architektonických a konštrukčných prvkov)

 manažérske výkony – kontrola a koordinácia realizácie stavby (odborná a organizačná

podpora objednávateľa, zastupovanie v technických veciach, pri aktualizovaní zmluvných

vzťahov počas realizácie stavby, koordinácia prác a dodávok jedného alebo viacerých

zhotoviteľov)

Obsah a rozsah– koordinačné a projektové výkony (autorský dozor)

 overenie súladu jednotlivých častí projektovej dokumentácie, návrh riešenia pri odchýlkach

od projektu

 overenie súladu podrobných vytyčovacích výkresov s celkovou situáciou (vytyčovacím

výkresom projektovej dokumentácie)

 poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie pre ocenenie zhotoviteľom

 poskytovanie vysvetlení potrebných pre vypracovanie výrobnej (dielenskej) dokumentácie

 schvaľovanie materiálových vzoriek, farebných úprav, a pod.

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

 dozor nad súladom realizácie zariadenia staveniska s projektom organizácie výstavby

 dozor nad súladom realizácie stavby s projektovou dokumentáciou a podmienkami

stavebného povolenia

 poskytovanie vysvetlení projektovej dokumentácie potrebných na plynulosť výstavby

 posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky od projektovej dokumentácie

 vyjadrenie k požiadavkám zhotoviteľa na množstvové a kvalitatívne zmeny výrobkov

a výkonov od schválenej projektovej dokumentácii

 sledovanie postupu výstavby z technického a časového hľadiska

 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedného geodeta projektanta

 informovanie stavebníka o podstatných náležitostiach počas realizácie stavby

 účasť na odovzdaní stavby, na funkčných skúškach a na kolaudačnom konaní

Obsah a rozsah– manažérske výkony (stavebný dozor)

 naštudovanie projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, zmlúv a ostatných podkladov

na uskutočňovanie stavby

 spolupráca pri výbere zhotoviteľa

 odovzdanie staveniska zhotoviteľovi

 odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi

 kontrola stavebných prvkov v ďalšom postupe zakrytých alebo neprístupných

 účasť na kontrolných dňoch stavby, resp. ich vedenie

 kontrola úplnosti, vecnej a cenovej správnosti oceňovacích podkladov a faktúr

 odsúhlasovanie zmien projektu, ktoré nezvyšujú schválené náklady stavby ani nepredlžujú

lehotu výstavby

 účasť na skúškach materiálov, konštrukcií a prác

 dohľad nad dodržiavaním podmienok stavebného povolenia a opatrení štátneho stavebného

dohľadu počas uskutočňovania stavby

 informovanie stavebníka o podstatných okolnostiach počas realizácie stavby

 zabezpečovanie zápisov v stavebnom denníku (napr. odovzdanie stavby zhotoviteľom,

vytýčenie, postupové termíny, stav zakrytých a neprístupných konštrukcií, komplexné skúšky,

odovzdanie stavby, kolaudačné konanie a pod.)

 účasť na rokovaniach so stavebným úradom a štátnym stavebným dohľadom

 príprava podkladov na záverečné hodnotenie stavby

 kontrola dokladov na kolaudačné konanie (geodetické zameranie stavby, vyhlásenia zhody

výrobcov stavebných výrobkov)

 účasť na kolaudačnom konaní.

Vedľajšími výkonmi sú najmä

 zhotovenie výrobnej dokumentácie (konštrukčné, dielenské a montážne výkresy, výkresy

pomocných konštrukcií, stavebných a montážnych zariadení, debnenia, tvaru a výstuže

prefabrikovaných prvkov, výpočty prefabrikátov, podrobné vytyčovacie výkresy stavby)

 zhotovenie dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska

 priebežné vypracúvanie kontrolných zostáv nákladov stavby v členení na jednotlivé stavebné

objekty a prevádzkové súbory.